## Slide 1
除空間雜訊演算法應用在X-ray cell影像
For X-ray cell image inspection
RRCCA0 2007006
部門：RRCCA0
姓名：林濬智
指導者：許肇驛 指導副理 : 黃正義
專案名稱：
建議以投影模式觀看

## Slide 2: 專案摘要
專案目的 : 開發除空間雜訊演算法，利於公司進行 Cell Test能快速辨識 Cell 特性。
專案結果 : 達到預期目的，消除影像空間雜訊
專案結論 : 透過3D平面圖與SSIM(結構相似性)比對導師圖像，我所設計的演算法
      去除空間雜訊同時達到更高程度保留cell特性。
專案內容 :
      解決方法 – 設計特定大小區塊演算法
開發環境 – Python and Spyder(應用軟體)
圖像相關 – 16位元灰階圖、Imagej(圖像軟體)
原始圖像
處理後

## Slide 3
目錄 contents
01
03
04
02
專案目的
解決方法
結果比較
後續規劃

## Slide 4
專案介紹
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
經測試 Cell特性正常 出貨
Cell Test 取出一個檔案有30張圖片
Cell
Cell
出貨前須經 X-Ray Cell Pre-Bonding Test 於L3C操作
閘極驅動電路
訊號讀取電路
Cell Test 受到兩側電路特性干擾
雜訊導致辨識 Cell 特性不易

## Slide 5
雜訊產生原因
Gate Line Noise
Data Line ADC Noise
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Hint : 點擊左鍵會出現影像
閘極驅動電路
電路功能 – 控制切換TFT電晶體陣列動作
造成問題 – 造成水平方向雜訊，稱作Gate Noise
Note : 圖經過對比調整
訊號讀取電路
造成問題– 造成垂直方向且具區塊性雜訊，稱作ADC Noise
電路功能 – 讀取TFT電晶體陣列資料，並將類比訊號轉成數位訊號
* 3D雜訊圖請見附錄

## Slide 6
對比調整
由右方圖垂直方向之一條線繪成，可觀察變動範圍。
圖(3)
65535
0
尚未調整Y軸range
Y軸縮放過後
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Hint : 點擊左鍵會出現影像
原始圖像 16bits 灰階影像 ，一般螢幕僅能顯示 8 bit 影像。
變動範圍
變動極為微小。
調整對比、直方圖均衡化(histogram EQ) 。
解決方法
原始圖像
圖像經過直方圖均衡化處理

## Slide 7
效果預覽
去除兩種方向雜訊，同時保留面板特性
Data Line ADC Noise
Gate Line Noise
原始圖像經對比調整
原圖濾除Data noise
原圖濾除gate noise
原圖濾除 Data、Gate noise
Vertical direction in region
Horizontal direction in line
…………………………….………….
…………………………….………….
原始圖像
對比調整後
未經對比調整
Hint : 點擊左鍵會出現影像
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Data Line
Gate Line

## Slide 8
平滑濾波 filter2D 5*5
平滑濾波 blur
高斯平滑濾波 GaussianBlur
中值濾波median_blur
Hint : 點擊左鍵會出現影像
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
演算法產生原因
帶入下列經典去雜訊演算法 :
平滑濾波 - 均值濾波、模糊濾波
中值平滑濾波
高斯平滑波
分析問題
經典演算法多用於處理胡椒鹽雜訊
可透過中位數、均值運算達到影像平滑
雜訊結構具有方向性與區塊性
自行設計演算法
設計一套針對Cell 大小之演算法

## Slide 9
方法統整
方法 (一)
將圖像分為32*32大小之方塊進行補償
缺點 : gate noise改善效果不好，且會有
32*32大小區塊顏色的落差。
改善 : 透過對資料觀察發現，扣除面板缺陷，
每32*1的差距不大，因此衍生出方法4。
方法 (二)
方法 (五)
利用每行的中位數做Gate補償再處理ADC方向
缺點 : 當運行兩次後，Gate noise 雖然被補償
，但面板缺陷點也因為補償而消失，如
此一來無法保留面板特性，雖經過添加
defect map 處理，影像看起來不自然。
改善 : 進行Gate補償前，儲存所有大於圖像3倍
標準差之pixel位置，於影像補償後填回。
方法 (三)
每32*1 或是 每16*1為一組進行修正
缺點 : 須進行程式運行速度的優化，缺法溢位保護機制，當面板
缺陷夠大補償後會超過資料範圍，並且當遇到連續缺陷，
會造成該組中位數由缺陷之值計算。
改善: 於方法五加入溢位保護機制，且更進原先取每組中位數
之方法 。
方法 (四)
每一列的中位數的平均進行gate noise補償，再處理垂直方向的ADC noise。
缺點 : Gate noise 還是很明顯。
改善 : 水平方向雜訊因從垂直方向下手
於method2中改善。
method1
method2
method3
method4
method5
將method4方法套用到一些圖片，
如有像素接近0，再補償後會產生溢位
，需添加溢位保護機制。
待改善: 程式碼優化，增快速度。
演算法由左至右演進
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 10
架構流程圖
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Data Resize
圖檔輸入
開始迴圈
迴圈結束
輸出檔案
迴圈結束
資料前處理
Gate Noise
進行補償
Date Noise
進行補償
資料串接
下個 迴圈
方法主要更變區塊

## Slide 11
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
Cell 大小為1344*1324
Cell 共有1779456個pixel
N = data_length /17794556，N為圖片張數
Third Step
resize to N*1324*1344
1344
1324
N*1324*1344
變形成圖片大小 N*1324*1344
16bits - 每個像素變動值( 0 ~ 65535)
Second step
resize to N*1779456
N*1*1779456
N * 1779456 (2D-array) 變形成 N * 1 * 1779456 (3D-array)

## Slide 12
資料前處理
1344
1324
計算每列所有pixel的中位數
1324
1
X
A
………
………
………
B = mean(A[ : ])
對A所有像素取平均
取得Ａ矩陣平均數B
Get local_median of
each row in X
………
method1
1324
1
1
1
B
......
C = A . - B
1324
1
c
A
......
B
透過減去平均數得到權重Ｃ
1
1
B
B

## Slide 13
雜訊補償
1324
………
1344
1324
1
X
C
………
………
………
get
1344
1324
OUT_X
………
………
………
minus
原始影像
修正過後
method1
Cell缺陷像素
修正後須保留

## Slide 14
Method1分析與改善
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Method1 問題
權重計算方向錯誤
Gate noise (水平)濾除程度不足
Data Line ADC Noise
Gate Line Noise
Method2 方法
變更權重計算方向與方法
執行兩次水平雜訊處理
處理後再填回缺陷像素(defect map)
經方法(一)處理
局部放大圖
水平Gate noise依明顯

## Slide 15
計算整行為中位數
1344
1324
x
1
1344
A
………
………
………
method2
資料前處理
每行為運算單位減去矩陣Ａ中相對位置
1
1344
A
………
……
All col-median array
……
Minus
`
1344
1324
weight
……
…………
……
減去對應中位數
取得權重

## Slide 16
Noise 補償
1344
1324
weight *0.8
1344
1324
1344
1324
*0.8
out_x
x
Processed Image
Image
權重為何要乘上一個參數?
左圖為其中一行之值
假設中位數8000
8900
8150
7990
7860
8120
…
900
150
-10
-140
120
…
8000
8000
8000
8000
8000…
8180
8030
7998
7972
8024…
黃色 為直接減去權重
藍色 為減去權重*0.8
沒乘上參數補償成中位數
無法保留點與點的差別(特性被抹去)
權重乘上參數
縮減垂直資料的差距
降低雜訊造成影響
After Compensate
method2
原始圖像
權重*參數
修正後圖像
weight

## Slide 17
Defect map
將所有圖片像素點對點相加取平均
減去所有像素中位數
小於3倍標準差，判斷為normal pixel 填入0
處理後圖像比對到非0數值修正圖像值改寫
完成Defect map 處理
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Avg Image
1324*1344
1*1
All fream std
3 *
<3*std
>3*std
該位置不改變
該位置填入 0
0
0
0
0
0
8787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9669
Avg Image
All Framemedian
1324*1344
Avg Image
Minus median(all frames)
1324*1344
Image
Avg Image
All Framestd
1*1
1324*1344
All Framemedian
1*1
ALL pixels
get median
ALL pixels get std
Hint : 點擊左鍵會出現影像

## Slide 18
Method 2 分析與改善
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Method 2 問題
執行一次雜訊依然明顯
執行兩次缺陷像素遭濾除
      後續填回圖像與缺陷差異太大(影像不自然)
Method3 方法
依資料結構制定演算法
每32 *32 一組進行修正
執行方法(二)1次
執行方法(二) 2次
執行2次 並填回缺陷點
32
32
32
32
32
32
32
32
(defect map)

## Slide 19
缺陷像素判定
One frame
取出每張圖所有pixel一起進行標準差計算
std
定義超過3倍標準差為離群像素
離群像素稱為缺陷點(cell defect)
影像處理後cell defect 需保留
= Cell defect Pixels
=
= Each of Pixels
method3
All _frame std

## Slide 20
取得差異
method3
原始圖檔
相減後
減去中位數(全部圖)
取出與中位數差距利於判斷是否在3倍標準內

## Slide 21
ADC Denoise
… … …
…
1324
1344
32*32
Minus itself ’s mean(local)
32*12
Minus itself ’s mean(local)
1324  不是32的倍數 需分區處理
垂直ADC noise每32像素改變顏色
每32 * 32 大小減去當區塊的平均值
目的去除具有區塊性的ADC noise
method3
1*1
1*1
local_mean
local_mean

## Slide 22
一次點減去ALL_median
每32*32 block 減去自己的32*32block平均數
圖(1)
圖(2)
圖(3)
兩區塊差異受到ADC Data noise的影響
紅色與藍色分別代表不同的32*32區塊
圖(1)黃色部分左側接近0 右側接近-60
圖(2)、(3)為原始影像經過ADC noise處理
圖(2)的黃色部分都接近-40 成功濾除ADC Noise
method3
ADC Denoise

## Slide 23
Local Mean of mean_list 1*1
32*32 block
… … … … …
… … … … …
… … …
… … …
temp_dev 32*1
… …
N * 1
If temp_dev[ i ] < std*3(all frame std)
mean_list
Save to mean_list
temp_dev 32*1
… …
… … …
Local Mean
method3
Gate Denoise
Before Gate noise
After Gate noise
處理後可以看到原先 黃框、藍框、紫框 差距已經抵銷  Gate noise 去除

## Slide 24
Method 3分析與改善
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
同檔案第 1 張圖像
同檔案第 12 張圖像
Method 3 問題
少許幾張影像出現黑線
執行ADC denoise 缺陷部分也加入運算
因上述原因導致部分值被判定為離群
Method4 方法
每32 *1一組進行修正(32*1資料變化不大)
ADC denoise 利用該區中位數修正
Hint : 點擊影片可重播
Method3影片

## Slide 25
42
1324
pic
… …
…
1*32
32
Get local_median
1*1 tempx
1*32
1*32
Dot minus
get
tempx
temp_dev
32
Gate and ADC Denoise
method 4
temp_dev 32*1
… … …
N * 1
If temp_dev[ i ] < all_frame std*3
mean_list
Save to mean_list
Local Mean of mean_list 1*1
temp_dev 32*1
… … …
… … …
Local Mean of mean_list 1*1
42
1324

## Slide 26
Method4 結果
解決mthod3異常線條
有效去除ADC noise 與 gate noise
4.67 s/frame
7.12 s/frame
16*1
32*1
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Hint : 點擊左鍵會出現影像/點擊影片可重播
16*1 影片
原始圖像影片

## Slide 27
結果比較
Method1
Method2_1time
Method2_2time
Method3
Method4 16*1
Method4 32*1
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Note : 經過對比調整

## Slide 28
3D 圖比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Raw1 image
Method1
Method2_1time
Method2_2time
Method3
Method4 16*1
Method4 32*1
Hint : 點擊左鍵會出現影像
圖像受到 Gate noise 與Data noise 影響
圖像表面而具有高低起伏
值約略在8100~7950 變動
經處理後表面依然有大大小小起伏
處理 Gate noise 補償方向錯誤
Gate noise改善不足平行X軸起伏明顯
資料變動範圍 8050~8020。
雜訊只依權重等比例縮小並無抵銷
資料變動範圍8040~8034
資料過度權縮  無法達到消除雜訊效果
三者在處理空間雜訊較先前方平順
圖形的左側看到突起(達成保留面板特性)
Method3 、 Method4 16*1 較 metheod4 32*1 更為平整

## Slide 29
SSIM 比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
SSIM方法從三个方面综合評估圖像質量：亮度相似性、對比度相似性、结構相似形 INDEX [ 0~1 ]
SSIM | method1 | method2_1 | method2_2 | method3 | method4_16 | method4_32
SUM | 0.15975 | 0.40765 | 0.12574 | 0.17057 | 0.16831 | 0.17099
Method1 因錯誤補償方向  影像錯誤修正  導致結構不相像。
Method2_2  執行兩次修正過頭 (0.40765>>0.12574)  缺陷像素遭抹去
Method3 、4數值接近0.17 (SSIM值差距不大) 濾除雜訊且保留相同Cell特性
* SSIM計算公式請見附錄

## Slide 30
Method4 分析與改善
特殊同心圓影像檢測Method4是否完善
影像由Cell 於旋轉塗佈  遭靜電炸傷  產生獨特同心圓
Cell 規格 3072 * 3072
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
圖(1)
圖(2)
圖(3)
由method4演算法處理
連續缺陷像素(defect pixel)
缺乏溢位保護機制(overflow)
靜電炸傷部分  像素接近極值0
Method4補償小於零像素  溢位產生
圖(3)中白色點 溢位像素
方法4處理ADC noise  區塊取中位數
連續缺陷像素  中位數遭缺陷像素取代

## Slide 31
ADC Noise
3072
3072
384
3072
………
8
8
8
8
8
8
8
8
圖(1)
method5
8
3072
1*1
沒有被標記的pixel
減去mean of none marked
每個block都以相同方法操作
即可以消去ADC noise
384
3072
………
: marked point  事先標記缺陷像素
當個 8*3072區塊
無標記像素平均
ADC noise  每 8 個像素色階變化
3072/8  分成 384 個區塊做補償

## Slide 32
Gate Noise
3072/N
3072
………
…………
…
…………
N
1
Minus Local Median of mean_list
N
1
3072/N
3072
………
…………
…
…………
N
1
N可以為任何整除3072之倍數(修正區塊大小N*1)
後續展示 N=32 、 N = 256 、N=512 處理結果
N * 1
If N[ i ] < std*3
median_list
Save to median_list
Local Median of mean_list 1*1
N
1
Gate noise處理後需進行:
  Offset提升準位
  Overflow的處理
method5

## Slide 33
小於0  pixel判斷為溢位
該位置至填入0取代
Offset & Overflow
左圖  大部分的值都在0上下變動
像素小於0溢位  導致明顯黑白交錯
右圖  加回All frame median 補償
method5
Offset
Overflow
Note : 經過對比調整
白色點為溢位

## Slide 34
Hint : 點擊左鍵會出現影像
Method5 結果
N = 32
N = 512
N = 256
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Note : 經過對比調整

## Slide 35
結果比較
Note : 經過對比調整
N = 32
N = 512
N = 256
Origin image
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Method5 | SSIM
N = 512 | 0.42607
N = 256 | 0.41987
N = 32 | 0.41871
Mentor | 0.40595
與原圖 SSIM 都相當接近
保留Cell 特性去除雜訊
保留之缺陷像素應相同

## Slide 36
結果比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Raw Image
N = 256
N = 32
N = 512
|
|
|
Hint : 點擊左鍵會出現影像
|
Mentor

## Slide 37
結果比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Note : 經過對比調整
Raw file
Method5 N32
Mentor
對比設定7600~8600(調整範圍)  值與色階轉換比例固定
左圖  Cell test 原始圖片
中圖  method5演算法結果
右圖  Mentor演算法結果
比對缺陷像素  Mentor有些像素被補償至九千到一萬出頭
Method5演算法缺陷像素較接近原始影像

## Slide 38
Mentor
結果比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Method5 N32
 | SSIM
N = 32(raw) | 0.41871
Mentor(raw) | 0.40595
Method 5 N32 Vs Mentor | 0.96979
Method5
保留缺陷像素特性
SSIM 0.969修正方向正確
圈出部分變化與原圖相似
比較3D surface 圖形
RAW
Mentor
改變像素缺陷特性
圈出部分變得較不明顯
Mentor

## Slide 39
後續 FOLLOW UP
優化目前演算法的流程，減少運算負擔，加快程式運行數度。
閱讀更多相關資料與Paper，持續找尋新的演算法 。
尋找
將找尋到的演算法用程式實現，並測試其結果。
嘗試
後續
優 化

## Slide 41
Reference

## Slide 42
Reference
Richard L. Weisfield and N. Robert Bennett "Electronic noise analysis of a 127-μm pixel TFT/photodiode array", Proc. SPIE 4320, Medical Imaging 2001: Physics of Medical Imaging, (28 June 2001);
Z. Wang et al., "Fixed pattern noise and temporal noise degradation induced by radiation effects in pinned photodiode CMOS image sensors", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 65, no. 6, pp. 1264-1270, Jun. 2018.
【影像處理】雜訊與濾波 Noise and Filter .Jason Chen.1/14/2019.[Online]
url:https://jason-chen-1992.weebly.com/home/-noise-and-filter
图解噪声与去噪 之一： fix pattern noise（FPN）与 temporal noise. 《大话成像 all in camera》.Apr 19, 2016.[Online].url : http://allincamera.github.io/post/noise_and_denoise1/
Zhenwang Liu, Jiangtao Xu, Xinlei Wang, Kaiming Nie, Weimin Jin " Fixed-Pattern Noise "Correction Method Based on Gray Value Compensation for TDI CMOS Image Sensor "
Sensors (Basel) 2015 Sep; 15(9): 23496–23513. Published online 2015 Sep 16. doi: 10.3390/s150923496.
url : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610554/citedby/
torywalker.Charlotte, NC .histogram-equalizer .6 Mar 2019.[Github]
url : https://github.com/torywalker/histogram-equalizer
Zhou Wang, Member, IEEE, Alan C. Bovik, Fellow, IEEE Hamid R. Sheikh, Student Member, IEEE, and Eero P. Simoncelli, Senior Member, IEEE " Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity " EEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, VOL. 13, NO. 4, APRIL 2004

## Slide 43
附錄

## Slide 44
3D Gate noise
閘極看向陣列
Gate Noise  雜訊以一列為一單位變化

## Slide 45
3D Data noise
讀出IC看向陣列
ADC Noise  雜訊區塊性變化

## Slide 46
SSIM
亮度相似性 :
對比度相似性 :
結構相似性 :
在這情形下
可簡化SSIM公式為:
K1,K2為常數